## Slide 1: 基于两级存储的正则表达式匹配技术研究
答辩人：徐成成 导师：陈曙晖 副研究员
国防科技大学硕士学位论文答辩

## Slide 2: 主要内容
研究背景与现状
论文主要工作
  基于混合存储的匹配思想（第三章）
  报文匹配的马氏模型（第四章）
  基于NetMagic平台的原型系统实现（第五章）
总结与展望
Notes: 下面

## Slide 3
研究背景与现状

## Slide 4: 模式匹配的应用背景
应用背景：拼写检查、语言翻译、数据压缩、搜索引擎、网络入侵检测、病毒特征码匹配以及DNA序列匹配
传统手段：精确字串匹配
eg: abcd
abXXcd ？
当前手段：正则表达式匹配
ab..cd
Notes:     正则表达式匹配是典型的模式匹配，模式匹配的应用背景非常广，如XXX。
    传统的匹配手段是用精确字串进行逐字节的比对，例如，XXX。这种查找方法非常简单并且高效，可是如果。。。,我们就需要256*256个模式串来描述它，编写规则模式会非常麻烦，并且效率也不高。
    当前模式匹配主要手段是正则表达式，在正则表达式中只需要用’ab..cd’即可描述上述特征。

## Slide 5: 正则表达式简介
元字符：
元字符 | 含义
. | 匹配任意的非换行符
* | 匹配该元字符之前的子表达式至少零次
? | 匹配前面的子表达式至少零次至多一次
+ | 匹配前面的子表达式至少一次
^ | 从字符串首个字符开始匹配
$ | 匹配字符串的尾部字符
{n,m} | 匹配该元字符之前的子表达式至少n次，至多m次
eg： ^[ab](cd)*(e|f)$
Notes: 正则表达式的理论非常简单，就是在基本字符串中插入一些元字符，使其具有更强的表达能力。****元字符表介绍******。举个例子，如。。。。。

## Slide 6: 正则表达式与自动机
NFA与DFA: eg: (a|b)*abb
时空复杂度
 | 时间复杂度 | 空间复杂度
NFA | O(n2m ) | nm
DFA | O(1) | O(2mn)
Notes: 1. 正则表达式只是特征的形式化描述，要让机器能自动进行报文匹配，还需要将规则集编译成有限状态自动机。 传统上有两种类型自动机，非确定性自动机NFA和确定性自动机DFA。
以表达式” (a|b)*abb”为例，可得到自动机如图所示。
NFA和DFA各有优缺点，两种自动机的时空复杂度如表所示。
NFA特点是空间复杂度低，时间复杂度高。 DFA正好相反，时间复杂度固定为O(1)，但是空间复杂度非常高。
2.实际应用中必须降低NFA的时间复杂度或对DFA的状态空间进行压缩。 而NFA的时间复杂度由其理论模型决定，要改进时间复杂度就需改进系统结构。当前的研究主要围绕DFA展开。

## Slide 7: 当前研究方向
性能提升: FPGA、GPU、TCAM、多步长自动机
存储需求压缩：合并状态、合并输入字符、合并转换边
只适用于小规模自动机
线性压缩无法解决指数增长问题
Notes: 在研究方向上可以分为性能提升和存储需求压缩三方面。
性能的提升主要是利用硬件的高速访存性能或者强大的并行访问能力。
2. 内存压缩主要是压缩状态转移表的冗余信息。
性能提升的技术只能适用于小规模的自动机，不具有扩展性。
内存压缩技术只能进行线性的压缩，而自动机的规模是呈指数增长的，因此无法从根本上解决存储需求的问题

## Slide 8: 当前面临挑战
高效吞吐量(Gbps)
高性能的存储器件
应用扩展导致模式集增加
自动机规模高速增长
大容量的存储器件
骨干链路或核心路由器
Notes: 研究现状小结
1. 在网络应用中，正则表达式匹配引擎一般会布置在骨干链路或核心路由器上，因此要求匹配引擎具有很高的吞吐量。而匹配性能的提高要依赖高速的存储器件。
2. 另一方面，随着上层应用的扩展，模式集也随之增加，导致自动机的规模高速增长。因此需要大容量的存储器件满足存储需求。
但是通常情况下，存储器件不会同时具备大容量和高吞吐量的特性。
2. 虽然可以对自动机进行压缩，但线性的压缩无法解决自动机规模指数增长的问题，另外压缩会进一步导致性能的下降。
现有的存储器件无法同时满足性能和存储的需求，因此需要探索新的技术或体系结构来解决这个问题。

## Slide 9: 论文主要工作
第三章：基于两级存储的匹配思想
第四章：报文匹配的马尔可夫链模型
第五章：基于NetMagic平台的系统实现
研究内容
体系结构
状态访问概率模型
理论性能分析

## Slide 10: 混合存储的匹配思想
单一的存储器件无法同时满足存储和性能的需求
计算机系统中的多级存储结构
Notes: 1. 通过上述的分析，我们可以知道使用单一的存储器无法同时解决性能和存储的问题。 考虑到通用计算机中Cache、主存、磁盘这样一个多级存储的结构，其中高速的Cache可以解决访存性能问题，而大容量的磁盘可以解决存储问题。
正则表达式的匹配与这个问题类似，也是需要解决访存性能和存储需求的矛盾。可以考虑结合使用小容量的高速存储器和大容量的低速存储器来建立一个多级存储的体系结构

## Slide 11: 混合存储的匹配思想
多级存储的匹配引擎
Notes: 1. 首先我们提出一个简单设想，构造这样一个多级存储的匹配引擎XXX。匹配过程中优先访问一级存储器，未命中再访问二级存储器，。。。。
2. 多级存储架构核心问题是高速存储器的命中率的问题，如果匹配过程中高速存储器命中率不高，会对整体性能造成很大的影响。
3. 但是在深度报文检测中，网络报文内容是完全随机的，我们无法预测下一步要转移到哪个状态。因此保证高速存储器的命中率是本系统的核心问题。即需要保证配置到高速存储器中的状态表项具有较高的访问概率。
3. 由于不同存储器之间信息交互开销非常大，所以我们的状态表项必须是固定配置的，一个比较理想的情况是匹配过程中状态访问比较极中，极少数状态有很高的访问概率。那么在报文匹配中，状态表的访问是否满足类似于Zipf分布这样的访问特性呢。所谓Zipf分布……

## Slide 12: 状态访问概率分布
Notes: 为了验证设想，我们进行了一系列的仿真匹配实验。实验中规则集采用L7-filter protocols中部分规则集，数据集采用DARPA99外网数据包。我们控制的输入变量主要是规则集和匹配报文。首先看第一张图。

## Slide 13: 状态访问概率分布
Notes: 在第一张图中，随机选取30条规则，生成DFA状态数为71226，输入报文为周一的外网包。横坐标是状态ID，纵坐标是访问概率函数，统计发现，只有46个状态的访问概率在万分之一以上，有98%的状态在这次报文匹配中从未被访问。是典型的Zipf分布

## Slide 14: 状态访问概率分布

## Slide 15: 状态访问概率分布
规则数量 | NFA | DFA
10 | 249 | 362
20 | 405 | 932
30 | 942 | 71226
Notes: 第二张图主要考虑自动机规模对状态访问概率分布的影响，我们分别选取10\20\30条规则报文对同一个报文包进行匹配，得到的状态访问概率函数，可以看出它们的分布基本一样，满足zipf分布。说明状态访问概率分布独立于自动机

## Slide 16: 状态访问概率分布
规则数量 | NFA | DFA
10 | 249 | 362
20 | 405 | 932
30 | 942 | 71226

## Slide 17: 状态访问概率分布
Notes: 第三张图主要考虑匹配报文对状态访问概率分布的影响，我们分别选取五个不同的报文包对同一个自动机进行匹配，得到的状态访问概率函数，可以看出它们的分布基本一样，满足zipf分布。说明状态访问概率分布独立于报文

## Slide 18: 状态访问概率分布

## Slide 19: 状态访问概率分布
Notes: 最后，我们按状态id，统计同一个高概率的状态在不同的报文匹配中访问概率变化情况。可以看出这些状态的访问概率波动不大，说明状态访问概率是比较稳定的

## Slide 20: 状态访问概率分布
Notes: 综上所述，报文匹配中状态访问概率分布服从Zipf分布，并且独立于具体的报文和自动机。

## Slide 21: 论文主要工作
第三章：基于两级存储的匹配思想
第四章：报文匹配的马尔可夫链模型
第五章：基于NetMagic平台的系统实现
研究内容
马氏模型
马氏链的可约性
稳态分布
模型评估
Notes:   下面进行第四章，前面从实验验证的角度分析了状态访问概率分布。下面对报文匹配中状态迁移过程进行建模，用理论模型来预测状态访问概率。

## Slide 22: 马尔可夫链模型
转移概率矩阵
基本概念
  随机变量在时刻n的值只依赖于它上一时刻n-1的值
状态分布向量：系统在某时刻处于各状态的概率
时刻0时，
时刻k时，
Notes: 首先介绍一些基本概念。马尔可夫链是一类特殊的随机过程，主要特征是随机变量XXX。。。
在报文匹配中，下一步要转移的状态只与当前状态和当前输入字符有关，与之前任意时刻状态都无关，因此是典型的马尔可夫链。
通常自动机的形式是这样一个矩阵，表示状态在接收输入字符后的迁移情况。通过简单的计算我们可以得到状态转移概率矩阵，它表示状态在随机接收一个输入字符后转移到其它各状态的概率。
状态分布向量。。。。

## Slide 23: 马尔可夫链的可约性
闭态集
过渡状态集
Notes: 可约性是马氏链的一个重要性质。直观上讲不可约即任意两个状态之间可互达，否则即可约。例如。。。
通常在报文匹配中我们得到的自动机都是可约的

## Slide 24: 可约马氏链的转移概率矩阵变换
Notes: 对可约马氏链，我们可根据状态空间的划分，对转移概率矩阵进行调整，其中…..

## Slide 25: 稳态分布---基本概念
当 n时分布向量稳定到一个定值s，并且满足
sP = s
定理1:
推论1: 的行矢量满足 且
推论2: 稳态向量与初始分布无关
Notes: 我们最终需要得到的是稳态向量，稳态向量指转移次数趋近无穷时分布向量达到一个定值，并且分布向量不再随状态转移而变化。事实上在转移次数较大时系统就会进入稳态，因此我们可以把稳态向量作为对状态访问概率值的一个预测。
定理和推论，***略过***

## Slide 26: 常用稳态矩阵求解方法
转移矩阵重复相乘；
求P的特征值 的特征向量；
差分方程；
Z变换；
直接数值计算法解线性方程组；
迭代法解线性方程组

## Slide 27: 可约马氏链的稳态分布求解

## Slide 28: 可约马氏链的稳态分布求解
Notes: 。。。。。。

## Slide 29: 稳态向量求解

## Slide 30: 模型评估
规则集 | 规则数 | NFA | DFA | 闭集合 | 测试数据集
L7-filter | 40 | 1142 | 210962 | 109*71 | DARPA99+CAPTURE

## Slide 31: 论文主要工作
第三章：基于两级存储的匹配思想
第四章：报文匹配的马尔可夫链模型
第五章：基于NetMagic平台的系统实现
研究内容
平台介绍
系统实现
性能分析

## Slide 32: 平台介绍---工作模式
Notes: 平台基本介绍，包含四个光口和四个电口，接收端口输入报文，根据相应规则对报文进行转发、丢弃、截断等操作。
另外可通过远程主机对该平台进行控制，通信方式主要基于TCP/IP封装的NMAC协议。

## Slide 33: 平台介绍---内部逻辑结构
Notes: 内部逻辑主要包括管理模块、用户模块、通用数据通路。
管理模块接收外部控制命令，并对平台进行相应管理操作。
CDP负责报文的输入输出
用户模块是唯一可供开发模块，可接收输入报文，制定转发规则
DDR2 SDRAM设计初衷是转存报文，这里我们用来存储状态转移表。

## Slide 34: 系统实现---控制端
Notes: 控制端主要任务是配置状态表、查询匹配结果。
实现中把FPGA片内存储块作为一级存储器，DDR2 SDRAM作为二级存储器。FPGA有多个可独立访问的存储块，如果实例化多个匹配引擎可使匹配性能线速提升。

## Slide 35: 系统实现---UM整体
Notes: UM主要功能是报文匹配处理并生成转发规则。图中主要包括表项配置模块、报文采集分发模块、匹配处理模块、规则采集处理模块，虚线框内四个模块代表四个匹配引擎。由于UM并未对报文内容修改，所以将输出控制模块报文来源都设置为输入控制模块，图中省略了UM到输出控制模块的数据通路。
表项配置模块根据管理模块的命令，将DFA状态表项按地址配置到DDR2 SDRAM中。 报文采集分发模块读取输入控制模块的报文流，存放至其内部的报文缓冲FIFO_PACK。然后按轮转的方法，依次将每个完整的报文分发到各匹配引擎的报文缓冲区，一个完整报文的各节拍报文必须按序送到同一个匹配引擎。 匹配引擎i内部包含一个报文缓冲区FIFO_Pi和一个规则缓冲区FIFO_Ri，匹配引擎i从报文缓冲区FIFO_Pi读取报文，若命中某条规则，则将Result_RAM中该规则的命中次数加1。匹配引擎i每处理完一个报文，将该报文的处理规则写入内部规则缓冲FIFO_Ri。各匹配引擎在匹配处理过程中分别访问各自的一级存储器RAM表，但是共用二级存储器DDR2 SDRAM。 规则采集处理模块采用与报文采集分发模块同样的轮转方式，依次从各匹配引擎的规则缓冲中读取规则，并写入到UM与输出控制模块之间的规则缓冲FIFO_RULE。

## Slide 36: 系统实现---报文匹配处理逻辑
Notes: 这是一段完整的IP报文匹配处理逻辑，不再详细展开解释。

## Slide 37: 性能分析---理想配置
命中率按90%计算
系统整体匹配性能为(6.4*0.9+0.67*0.1)*9=52Gbps
存储器 | 器件型号 | 频率 | 访存周期 | 访存时间(ns) | 吞吐量 (Gbps)
FPGA | Altera Stratix II EP2S180 | 400MHz | 1/2 | 1.25 | 6.4
SRAM | K7N641845M | 250MHz | 3 | 12 | 0.67
Notes: 这里的理想性能并不是指在NetMagic平台上可达到的理想性能，而是指在较好的硬件配置下，可以达到的性能。假设XXX

## Slide 38: 性能分析---理想配置下性能对比
性能参数 ：
存储代价：
实现方法 | FPGA | GPU | TCAM | 两级存储技术
性能（Gbps） | 10 | 55 | 10 | 52
RAM | DDR2 SDRAM | 两级存储
80 | 0.1 | 0.15

## Slide 39: 性能分析---实验配置
Notes: 这是实验部署，控制端首先将状态表配置到NetMagic上，然后将报文配置到两台测试仪上。测试仪1作为发送方，测试仪2作为接收方。报文经Netmagic匹配处理后原封不动发送给测试仪2。以测试仪2稳定收包（即无丢包）时的传输速率作为匹配性能。
规则集还是采用L7-filter-protocols，匹配报文采用DARPA99+CAPTURE。

## Slide 40: 性能分析---实验性能
规则数目 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fir | 平均 | CAPTURE
10 | 2.36 | 2.19 | 2.44 | 2.07 | 2.41 | 2.29 | 2.47
20 | 2.38 | 2.05 | 2.29 | 2.32 | 2.11 | 2.23 | 2.64
30 | 2.43 | 2.27 | 2.19 | 2.38 | 2.30 | 2.31 | 2.52
Notes: 从表中我们可以看出性能比较稳定，基本上在2.5Gbps左右。基本达到预期目标。因为NetMagic平台在只转发报文的情况下也仅能达到3.2Gbps的吞吐量，说明报文匹配对报文转发带来的影响并不大。
虽然性能相对较低，但这主要受平台器件限制，因为NetMagic只是一个学习验证的实验平台。但是可以说明两级存储的匹配思想具有一定的优越性

## Slide 41
总结与展望

## Slide 42: 工作总结
状态访问概率统计分析
基于NetMagic系统原型实现
基于两级存储的匹配方案
匹配中状态迁移的马氏模型

## Slide 43: 工作展望
探索适宜的压缩机制
……
采用更高性能的实验平台
综合当前提高匹配性能的手段

## Slide 44
谢谢！
敬请各位老师与同学批评指正！